# Тележки для ноутбуков Schoollbox

Тележка для ноутбуков или сейф передвижной для хранения и зарядки ноутбуков SchoollBox предназначен для хранения, перемещения ноутбуков и организации мобильных компьютерных классов, а также для полной или частичной зарядки ноутбуков.
Тележка состоит из металлического корпуса . Внутри корпуса располагаются две полки с сетчатыми перегородками для размещения ноутбуков (максимум по 15 ноутбуков на каждой полке). Внутреннее отделение закрывается двумя дверьми с ригельным замком. Сетчатые перегородки съемные, позволяющие оптимально организовать внутреннее пространство, при количестве ноутбуков менее 30 штук.
В верхней части каждой из двух полок закреплен специальный кабель-канал для укладки и фиксации проводов зарядных устройств к каждому ноутбуку.

В левой и правой отделениях корпуса, располагаются розетки  для подключения зарядных устройств ноутбуков, и карманы для укладки блоков зарядных устройств. В левой части также расположен контроллер управления режимами зарядки, клавиши и световые индикаторы режимов зарядки и сетевой шнур для подключения к электросети. Левое и правое отделения корпуса закрываются каждое своей дверью со встроенным замком.
Для минимизации времени зарядки всех ноутбуков розетки разделены на три группы, с левой стороны первая, вторая и третья группы, аналогично с правой стороны.
Корпус устанавливается на четыре колеса . Два колеса поворотные, два поворотные, оснащенные стопором.
На обеих боковых сторонах корпуса устанавливаются ручки, для передвижения изделия.
Верх корпуса закрывается пластиковой крышкой с ячейками для размещения мелких предметов.
Контроллер управления позволяет задать два режима зарядки ноутбуков: режим 100% зарядки, и режим быстрой подзарядки. Имеется также режим «авария» (при утечке тока на землю, коротком замыкании, потреблении тока свыше 12А).

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм | 983х1200х525* |
| Количество ноутбуков, шт (максимум) | 30 |
| Напряжение питания | 220В\50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт (максимум) | 2500 |
| Потребляемый ток, А (максимум) | 12 |
| Количество групп зарядных устройств (шт) | 3 |
| Режимы работы | Режим 100% зарядки (максимум 5 часов) |
|  | Режим быстрой подзарядки (зарядка каждой группы в течении 30 минут) |
|  | Режим «Авария» (при утечке тока на землю, коротком замыкании, потреблении тока свыше 12А) |
| Функции контроллера управления изделия | Управление тремя группами розеток для зарядных устройств |
|  | Защита каждого канала от перенапряжения |
|  | Защита каждого канала от короткого замыкания |
|  | Отслеживание тока потребления и коммутации групп для поддержания тока потребления на безопасном уровне для евророзеток, не превышающим 12А |
|  | Защитное отключение при утечке тока на землю свыше 30 мА в течении времени до двух периодов сетевого напряжения сети |
| Диаметр колес, мм | 100 |
| Колесо поворотное, шт | 2 |
| Колесо поворотное со стопором, шт | 2 |
| Масса, кг | 74 |